## Slide 1
설계프로젝트1
폰 센서 기반 영상 손떨림 보정(EIS)
갤럭시 기본 안정화를 기준으로 정량 비교 및 분석
2022112595 장규영
흔들린 경로
보정된 경로

## Slide 2
01 문제인식
영상은 왜 흔들리고, 무엇이 문제일까?
2
폰은 OIS(렌즈 이동)와 EIS(소프트웨어 보정)로 줄이지만, 안정화 강도에 딜레마 존재
1
손으로 들고 찍는다
걷거나 손이 떨린다
2
폰이 미세하게 흔들린다
카메라가 조금씩 돌아간다
3
영상이 흔들려 보인다
보기 불편하고 품질이 떨어진다
안정화 강도의 딜레마
약함
안정화 강도
강함
약하게 걸면
화면은 빨리 따라오지만 흔들림이 그대로 남는다
세게 걸면
흔들림은 사라지지만 일부러 돌리는 동작(패닝)까지 뭉개져 화면이 늦게 따라오고 더 많이 잘린다
그렇다면, 상황에 따라 강도를 바꿀 수 있다면?

## Slide 3
02 기본 원리
자이로로 흔들림을 되돌린다
3
x
y
z
카메라 + 자이로(각속도)를 동시에 기록
회전 각도
시간
각속도를 쌓아 회전 경로를 계산
돌아간 만큼 반대로 돌려서 다시 그림
① 같이 기록
영상을 찍으면서 자이로(폰이 얼마나 돌았는지 재는 센서)도 함께 기록
② 흔들림 계산
자이로 값으로 프레임마다 카메라가 얼마나 돌아갔는지 계산
③ 반대로 돌림
돌아간 만큼 화면을 반대로 돌려서 다시 그림
쉬운 비유
흔들리는 배 위에서 사진을 찍고, 배가 기운 만큼 사진을 반대로 기울여 바로잡는 것
자이로 기반 안정화는 이미 연구된 기법이지만, 이 기본 구현 위에 최적화를 하나씩 얹어 보고, 조건별 효과를 직접 측정한다

## Slide 4
03 하드웨어 조건
품질을 좌우하는 두 가지 하드웨어 조건
4
① 시계 맞추기
영상 프레임
자이로 값
δ : 수 ms 어긋남
영상과 자이로는 각자 다른 시계로 시각을 기록한다
두 시계가 수 ms만 어긋나도 엉뚱한 타이밍에 보정이 걸린다
→ 어긋난 시간을 찾아서 맞춰주는 것이 핵심
② 한 줄씩 찍는 카메라
읽는 방향
윗줄 먼저 읽힘
아랫줄 나중에 읽힘
카메라는 화면을 위에서 아래로 한 줄씩 읽는다(롤링 셔터)
그래서 한 장 안에서도 윗줄과 아랫줄의 촬영 시각이 다르다
→ 줄마다 다른 시각을 반영해 보정해야 영상이 휘지 않는다

## Slide 5
04 최적화 시도
상황에 따라 안정화 강도를 바꿔본다
5
1
자이로 특징 추출
최근 자이로 값에서 크기, 주된 주파수, 지속 시간 같은 특징을 뽑는다
2
상황 판단
작은 분류기를 학습시켜 손떨림, 걷기, 패닝을 구분하고 정확도로 측정
3
강도 자동 조절
패닝이면 약하게, 떨림이면 세게 안정화
패닝 구간
원래 경로
고정 강도(강하게)
적응형
개념도(예시)
자이로 신호로 상황을 구분하는 작은 분류기를 학습시켜, 손떨림과 걷기는 강하게 잡고 패닝은 화면이 빨리 따라오게 약하게 잡도록 최대한 다듬어 본다
갤럭시 기본 안정화를 비교 기준으로 삼아, 고정 강도보다 얼마나 나아지는지와 갤럭시와 어디서 차이 나는지를 수치로 확인한다

## Slide 6
05 시스템 구조
이렇게 동작한다
6
1
촬영·기록
Camera2로 영상, SensorManager로 자이로를 동시에 기록
2
회전 계산
자이로 값을 쌓아 프레임마다 카메라가 돌아간 각도를 계산
3
시간 맞추기
카메라와 자이로의 시간 어긋남을 찾아 보정
4
상황 판단
자이로 특징을 작은 분류기에 넣어 손떨림·걷기·패닝을 구분
시도
5
강도 조절
상황에 맞는 강도로 흔들리는 경로를 부드럽게 만듦
시도
6
다시 그리기
줄별 회전 보정 후 가장자리를 잘라 영상 완성
구현 스택
휴대폰 앱
Kotlin · Camera2 · SensorManager
PC 처리(오프라인)
Python · OpenCV · scikit-learn
확장(여유 시)
폰 실행·GPU 실시간
앱은 데이터 수집용이고, 보정 처리는 PC에서 오프라인으로 한다

## Slide 7
06 검증
네 가지를 비교한다
7
A
무보정
보정하지 않은 영상 (기준선)
B
갤럭시 기본
갤럭시 자체 안정화를 켜고 촬영 (촬영 중 적용되므로 따로 촬영)
C
고정 강도
내가 만든 기본 구현 (강도를 하나로 고정)
D
적응형 (시도)
C에 학습한 분류기의 상황 판단과 강도 자동 조절을 추가
어떻게 비교하나
A·C·D는 같은 원본 영상을 후처리해서 비교, B는 같은 코스를 여러 번 따로 촬영해 평균으로 비교
갤럭시 기본 안정화는 촬영 중에 적용되므로, 이미 찍은 영상에 나중에 씌울 수 없기 때문

## Slide 8
07 측정 방법
무엇을, 얼마나 재나?
8
재는 것
안정도(앞뒤 프레임이 비슷한 정도), 패닝 반응 지연, 잘려나간 화면 비율, 상황 구분 정확도, 기록 중 배터리 소모
바꿔보는 하드웨어 조건
자이로 측정 주기(정확도와 배터리 소모를 함께 비교), 시계 맞추기 적용 여부
실험 규모
제자리·걷기·패닝 3가지 상황을 각 5회씩 촬영. 영상을 짧은 구간으로 잘라 학습용과 검증용으로 나누고, 결과는 평균과 편차로 비교
성공 기준
적응형이 고정 강도보다 패닝 반응 지연을 줄이면서 안정도를 크게 잃지 않는가 (목표 수치는 측정 후 확정)

## Slide 9
08 결과물
무엇을 만드나?
9
01
기록 앱 (Android)
영상과 자이로를 같은 시각 기준으로 동시에 기록하는 데이터 수집용 앱
02
안정화 프로그램
기록한 데이터로 흔들림을 보정. 강도 고정 버전에서 시작해, 학습한 분류기로 상황에 맞춰 강도를 바꾸는 적응형 버전까지 단계별로 최적화
03
비교 결과
무보정·갤럭시 기본·고정 강도·적응형을 비교한 표와 그래프, 자이로 주기별 배터리 소모 비교
04
분석 보고서
어떤 조건에서 개선됐고 갤럭시와 어디서 차이 나는지, 한계는 무엇인지 정리 (여유 시: 폰에서 실행해 처리 시간 측정, GPU 실시간 처리)

## Slide 10
09 먼저 확인할 것
시작 후 2주 안에 확인할 세 가지
10
확인할 것
어떻게 하나
1
영상과 자이로의 시간이 맞는지
초반에 먼저 확인하고, 어긋나면 어긋난 시간을 찾아 보정
2
카메라 자체 손떨림 보정(OIS)이 영상에 섞이는지
끌 수 있으면 끄고 촬영, 안 되면 그 영향을 한계로 기록
3
갤럭시 기본은 같은 영상에 나중에 적용할 수 없다는 점
같은 코스를 여러 번 촬영해 평균으로 비교

## Slide 11
10 일정
10주 일정 (학기 4~13주차)
11
기간 / 할 일
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
학기 주차
4~5주차
기록 앱 제작, 시간 정렬과 OIS 동작부터 확인
6~7주차
걷기·제자리·패닝 영상 촬영, 기본 안정화(고정 강도) 구현
8~9주차
시계 맞추기와 줄별 보정 적용, 상황 구분 분류기 학습
10~12주차
분류기 기반 적응형 안정화 구현, 네 가지 조건 비교 평가
13주차
결과 분석 및 발표 준비
최소 목표: 기록 앱 + 기본 안정화 + 무보정·갤럭시와의 비교까지. 적응형과 확장은 시간이 되는 만큼 진행